Приложение к документации об открытом конкурсе

Проект договора возмездного оказания услуг

г. Йошкар-Ола                                                                                                    «    »___________ 2013г.

________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ____________________________, действующего на основании __________с одной стороны и ОАО «Марийский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,   действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по очистке  трубопроводов канализации (далее сети) на территории ОАО «ММЗ» по адресу: 424003, РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 в  соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ), согласованном сторонами.

- Обязанности сторон

2.1.  Обязанности Исполнителя:

а)   выполнить своими силами все обусловленные договором работы;

б) не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения договора составить график выполнения работ и сметную документацию и согласовать их  с Заказчиком;

в)  сдать объект в законченном виде в сроки, установленные настоящим договором;

г) гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям нормативных документов, ТЗ и сметной документации.

д)  своевременно предупредить Заказчика о наличии независящих от него обстоятельств, грозящих годности, качеству выполняемой работы;

е)  выполнять на объекте все необходимые  мероприятия по обеспечению требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, правил дорожного движения, пройти соответствующий инструктаж в подразделениях ОАО «ММЗ».

ж) обеспечить свой работающий персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты;

з)  соблюдать требования законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, об охране труда и противопожарном режиме. Ответственность за их нарушение Исполнитель несет самостоятельно.

и).  нести полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика  и коммерческой тайны.

2.2.  Обязанности Заказчика:

Заказчик обязан:

а)  создать Исполнителю следующие необходимые условия для выполнения работ:

- обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ.

б) предоставить на территории объекта Исполнителю технологическую схему коммуникаций, где будут выполняться работы.

в)  предоставить Исполнителю в пользование необходимые для осуществления работ  точки подключения э/энергии и точки заправки холодной водой.

г)  Согласовать  предоставленные Исполнителем сметную документацию и график выполнения работ в течение 3-х рабочих дней, с даты их                                                                                                                  предоставления.

д) создать комиссию из специалистов, участие которых необходимо для приемки выполненных работ  и своевременно принять выполненные работы.

е) контролировать ход выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в производственную деятельность за исключением действий, создающих угрозу жизнедеятельности предприятия и работников Заказчика, а также при нарушении требований, изложенных в п. 2.1. договора.

ж). назначить лиц, ответственных за эксплуатацию предоставляемых для  работ Исполнителю сетей и осуществления допуска Исполнителя к работе на данных сетях, обеспечивать контроль за ходом выполнения работ Исполнителем, а при нарушениях требований правил охраны труда, экологической и промышленной безопасности, приостанавливать ход работ.

- Сроки выполнения работ

3.1. Работы, указанные в п. 1.1.  настоящего договора, подлежат выполнению в течение 60 рабочих  дней с момента заключения договора.

3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены в случае их согласования обеими сторонами и подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

4.    Договорная цена и порядок расчетов

4.1.Цена выполненных работ по настоящему договору   составляет:___________________________________, в т.ч. НДС- 18%, в т.ч. все расходы, связанные с выполнением работ по договору, а так же проживание работников Исполнителя и транспортные расходы.

4.2. При выполнении работ используется исходная вода и электроэнергия Заказчика, при составлении сметной документации объекта стоимость израсходованной на выполнение работ воды и электроэнергии в смету не включается.

4.3. Стоимость работ по настоящему договору, необходимых для завершения объекта, может корректироваться в результате изменения объема работ по диаметру и длине сети не предусмотренного ТЗ. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью как в большую, так и в меньшую сторону, с корректировкой цены.

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских  дней с момента подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

- Порядок приемки работ

5.1.   Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя о готовности к сдаче работ. Правоподтверждающим документом о выполнении работ считается двухсторонний акт, подписанный сторонами договора без замечаний.

5.2.   Исполнитель уведомляет Заказчика о дате, месте и времени приемки объекта.

5.3.   Заказчик  обязан принять и оплатить выполненные работы Исполнителя.

5.4.  Приемка  работ осуществляется комиссией путем визуального осмотра промытых сетей и лабораторного анализа сбрасываемых чистых промывных вод.

5.5. В случае обнаружения отклонений от ТЗ и сметной документации и других недостатков Исполнитель, в согласованные сторонами сроки, обязан за свой счет устранить указанные приемочной комиссией недостатки. Основанием для устранения обнаруженных недостатков является заключение данной комиссии, подписанное сторонами договора.

5.6. Гарантийный срок для предъявлений требований, связанных с недостатками по качеству работ, устанавливается 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ, при условии соблюдения правил технической эксплуатации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, указанных в п.4.1 настоящего договора, Исполнитель приобретает право на неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от  неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки платежа.

6.4. В случае неисполнения Исполнителем подп. «з», «и», п.2.1. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  1000 рублей (Одна тысяча рублей) за каждый установленный факт нарушения.

7. Расторжение договора

7.1. При неоднократном или ненадлежащем исполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе расторгнуть договор путем направления стороне, не исполнившей обязательства, письменного уведомления заказным письмом с изложением обоснования расторжения договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику убытков, вызванных расторжением договора.

8. Разрешение разногласий

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны  обязаны предъявить претензии. Срок ответа на претензию - 10  рабочих дней с момента получения.

8.3. При недостижении согласия  все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде РМЭ. Досудебный (претензионный) порядок обязателен.

9.   Особые условия

9.1 Заказчик принимает на себя проведение специальной работы с целью определения возможности  доступа работников Исполнителя на режимную территорию предприятия и оформления личных и транспортных пропусков.

9.2. Специальная работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами режимными и другими требованиями.

9.3. При проведении специальной работы Исполнитель обязан предоставить все материалы, документы и информацию, необходимые для выполнения специальных работ. За недостоверность предоставленной информации Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

9.4.  Заказчик вправе  приостановить выполнение работ, проводимых Исполнителем, сроком до 3 рабочих дней без возмещения дополнительно понесенных в связи с этим затрат Исполнителя.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в течение 15 календарных дней с момента их подписания.

Приложение:   1. Техническое задание

11. Юридические адреса сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ОАО «Марийский машиностроительный завод»

424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15.

ИНН 1200001885, КПП 121550001,

р/сч. 40702810637180008107 в Отделении №8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/сч 30101810300000000630 БИК 048860630

Исполнитель:                                                                         Заказчик:

Генеральный директор ОАО «ММЗ»

________________/___________/                               ________________/Ефремов Б.И./

М.П.                                                                               М.П.

Приложение №1

к Договору _______ от __________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на очистку трубопроводов фекальной канализации

ОАО  «Марийский машиностроительный завод»

# 1. Характеристика и протяженность канализационных сетей

Магистральные трубопроводы:

Ø150   -  1550м;

Ø200   -  1398м;

Ø250   -  441м;

Ø300   -  213м

Ø400   -  87м.

Выпуски из корпусов:

Ø100   -  785м;

Ø150   -  521м;

Ø200   -  86м.

Количество колодцев – 317шт.

2. Требования, предъявляемые к приемке выполненных работ

1. Визуальное обследование на отсутствие различных видов отложений, механических частиц и крупных предметов, отсутствие зеркала воды в трубопроводах.

2. Лабораторный анализ состава промывных вод.

Подрядчик:                                                                         Заказчик:

Генеральный директор ОАО «ММЗ»

________________/______________/                               ________________/Ефремов Б.И./

М.П.                                                                               М.П.